ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВЫСОТЕ.

Адрес объекта:

| 1. В план производства работ на высоте (далее - ППР на высоте) определяются и указываются: |
| --- |
| Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций. | Монолитные бетонные и железобетонные конструкции, стальные конструкции, АМС. |
| Временные ограждающие устройства. | Сигнальное ограждающее устройство визуально выделяет опасную зону на стройплощадке. Защитное ограждающее устройство предотвращает доступ работника к опасной зоне, например, краю перекрытия или другим областям с большими перепадами по высоте. Страховочное ограждающее устройство используется для удержания работника от падения с высоты перекрытия. |
| Используемые средства подмащивания. | Леса стоечные приставные; леса свободностоящие; леса передвижные; леса навесные; подмости сборно-разборные; подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом; подмости навесные; вышки передвижные; площадки, навешиваемые на лестницы; площадки, навешиваемые на строительные конструкции; лестницы свободно-стоящие; лестницы навесные; лестницы приставные наклонные; лестницы приставные вертикальные; лестницы маршевые. |
| Используемые грузоподъемные механизмы. | Тали, лебедки, домкраты, люльки подъемников. |
| Системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них | Страховочная привязь, стропы, захваты, анкерные линии, блокирующие инерционные устройства, системы эвакуации, точки крепления, карабины и соединительные элементы, каски строительные. |
| Номенклатура средств по защите работников от выявленных при оценке условий труда опасных и вредных условий труда - шума, вибрации, воздействия других опасных факторов, а также вредных веществ в воздухе рабочей зоны; | - |
| Места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте. | Конструктивным элементам зданий и сооружений. |
| Пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производства работ. | Лестницы, скобы. |
| Средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи. | Прожекторы, светильники комбинированного освещения, лампы накаливания общего назначения, газоразрядные лампы высокого давления типов ДРЛ и ДРН. |
| Требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности и первичных средств пожаротушения. | К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, пожарный инвентарь (ящики с песком, бочки с водой, пожарные ведра, совковые ведра, совковые лопаты, асбестовые полотна, войлок, кошма) и пожарный инструмент (багры, ломы, топоры, лестницы и т.д.). |
| Требования по санитарно-бытовому обслуживанию работников. | Отсутствие медицинских противопоказаний для работ на высоте. |
| Требования по: |
| Обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования. | В конструкции оборудования должна быть предусмотрена возможность применения строповочных устройств |
| Снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности. | По возможности сократить работы на высоте |
| Безопасному размещению машин и механизмов. | Подбор типов и марок машин, их расстановка на рабочей площадке должны обеспечивать удобную подачу и приемку грузов к местам разгрузки, погрузки и монтажа, исключать загромождение проходов и проездов. Следует применять только безопасные способы работы машинами и механизмами. Обслуживающий персонал должен иметь соответствующую квалификацию, знать правила техники безопасности при работе на данной машине. Обязательным условием безопасной эксплуатации строительных машин на объектах является ограждение зоны их действия. |
| Организации рабочих мест с применением технических средств безопасности. | Ограничители энергии, блокировки, ограждения. |
| В целях предупреждения опасности падения конструкций, изделий или материалов с высоты при перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойчивости в процессе их монтажа или складирования в ППР на высоте указываются: |
| Средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ. | _ |
| Способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положение, соответствующее или близкое к проектному. | _ |
| Пприспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов конструкций. | _ |
| Порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования. | _ |
| Способы окончательного закрепления конструкций. | _ |
| Способы временного закрепления разбираемых элементов при демонтаже конструкций зданий и сооружений; | _ |
| Способы удаления отходов и мусора; | _ |
| Защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной вертикали. | _ |
| В ППР на высоте с применением машин (механизмов) предусматриваются: |
| Выбор типов, места установки и режима работы машин (механизмов). | _ |
| Способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия вредных и опасных производственных факторов. | _ |
| Величины ограничения пути движения или угла поворота машины. | _ |
| Средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- и телефонная связь); | _ |
| Особые условия установки машины в опасной зоне. |  |
| Для обеспечения защиты от поражения электрическим током в ППР на высоте включаются: |
| Указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводно-распределительных систем и приборов. |  |
| Указания по заземлению металлических частей электрооборудования и исполнению заземляющих контуров. |  |
| Дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ. |  |
| В ППР на высоте предусматривают дополнительные мероприятия, выполняемые при совмещенных работах, при работах в условиях работающего производства, вблизи сооружений, коммуникаций, работающих установок. |  |